- Stručný popis činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí:

Jedná se o 4 podlažní objekt bez podsklepení, půdorys: 54,6 x 45,0 m, konstrukční výška: 1. NP = 4,2 m,  2. až 4. NP = á 3,7 m.

Svislé nosné konstrukce tvoří ocelové sloupy průměru 194 mm s betonovou výplní v modulové osnově převážně 6,0 x 6,0 m a částečně 6,0 x 7,2 m. Obvodový plášť vyzdívaný sendvičový (vnitřní zdivo 30 cm + tepelná izolace+keramický obklad z vnější strany). Vnitřní nosné zdivo cihelné, příčky převážně sádrokartonové a částečně cihelné (schodiště, šachty elektro).

Zastřešení sedlovou střechou s mírným spádem a nosnou ocelovou konstrukcí s plnoplošným bedněním a plechovou krytinou Rheinzink.

Uprostřed objektu je vytvořeno atrium 3 x 3 moduly, tj. 18x18 m.

Nad  atriem jsou sedlové světlíky (O.K.) a železobetonové žlaby. Atrium je větráno přirozeně v úrovni 1. NP otvory pro přívod a na bocích světlíků v úrovni střechy pro odvod vzduchu. Místnosti po obvodu atria jsou větrány nuceně (VZT).

Max. kapacita: studijní místa = 845, pracovníků celkem:  148, z toho pedagogů = 113, ostatních = 35

V 1. NP (hlavní vstup od jihu) je situováno vedení školy, studovna (prostor atria) a technické zázemí (výměník, el. rozvodna, servery, údržbářská dílna).

Ve 2. NP jsou převážně seminární učebny, PC laboratoře a 2 posluchárny, začíná zde posluchárna po 150 osob.

Ve 3. NP  a 4. NP    jsou pracoviště jednotlivých kateder vč. malých poslucháren s přípravnami a konzultační místnosti. Okna ve 4.NP jsou opatřena mechanismem napojeným na EPS, umožňující samočinné uzavření během požáru v nižších podlažích.

V objektu jsou navržena celkem 4 schodiště – spojující všechna podlaží, 2 osobní a 1 nákladní výtah. Výtahy jsou řešeny bez strojoven. 1 výtah je vybaven jako evakuační.

Z hlediska PO se jedná o objekt s novými požárně dělícími konstrukcemi z nehořlavých hmot o výšce 11,6 m, posouzení je dle ČSN 73 0802.

Posluchárny jsou ve 2. NP; posluchárny č. 203, 230, 205 a 227  jsou pro 66 osob a posluchárna č. 243 =  165 osob

Kabelový kanál

Prochází před jižní obvodovou stěnou objektu, celk.ploch = 72 x 1,3 = 93,6 m2 . Vstupy do kanálu jsou od sebe vzdáleny 32 m, větrání je přirozené – přívod z úrovně 1.NP, odvod nad střechu objektu. Dveře oddělující nový od stávajícího kabel.kanálu – EW  60 D1, požární ucpávky mezi příchozím kanálem a neprůlezným kanálem mají odolnost 60 minut a jsou z hmot hořlavosti A. V kanálu jsou umístěny pouze kabely elektro.

- Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek:

Dřevo obecně – je směsí organických látek, z nichž 50 % tvoří celulóza, 22 % hemicelulóza, 22 % lignin, pak pryskyřice, tuky, vosky, třísloviny, silice a minerální látky tvořící popel, obsahující draslík, sodík, vápník, fosfor apod.

Při zahřívání do 150 °C ztrácí nejdříve dřevo volnou vlhkost, do 200 °C vodní páru z vlhkosti vázané, k aktivnímu tepelnému rozkladu dochází do 220 °C, hořlavé produkty hoření se tvoří od 280 °C. Teplota vzplanutí se podle druhu dřeva a jeho vlhkosti pohybuje od 250 do 350 °C, teplota vznícení v rozmezí 330 – 470 °C. Po vznícení se rozkladem horní vrstva dřeva mění na dřevěné uhlí a dosahuje teploty 400 – 500 °C. čímž nahřívá nižší vrstvu, z níž se uvolňují další hořlavé produkty. Při větší vrstvě uhlí (1,5 – 2 cm) se plamen neztratí, pouze dochází k jeho roztrhání, protože se tvoří jen nad trhlinami v uhlí, kudy se uvolňují hořlavé produkty. Vrstva uhlí má v tomto okamžiku teplotu 700 °C, ale zmenšuje se množství tepla odevzdávaného rozkládající se vrstvě. Teprve po vyhoření prchavých látek se plamenné hoření mění v bezplamenné, přičemž tato fáze je delší, ale uvolní se při ní menší množství tepla. Výhřevnost 17,8 - 21 MJ/kg, objemová hmotnost 414 -710 kg /m3, teplota samovznícení 80 - 120 °C.Hasivo : voda se smáčedlem, všechny druhy pěny.

Papír - hořlavý materiál, sestávající především z celulózy. Uložen ve vyšších vrstvách má sklon k tepelnému samovznícení. Teplota samovznícení 100°C. Při působení kyseliny dusičné a jiných silných oxidačních činidel je možné i chemické samovznícení. Při skladování je třeba papír chránit před teplotami > 100°C.

TEXTILIE obecně -  výhřevnost 16 - 33 MJ/kg, stupeň hořlavosti C3 - lehce hořlavé, objemová hmotnost 600 kg/m3, hmotová rychlost odhořívání 0,4kg/m2/min, teplota vznícení podle druhu 290 - 460 °C, teplota hoření 235 - 395 °C.

Obaly z polyethylenu (PE) - hustota 910 - 965 kg/m3, teplota měknutí 110 - 130 °C,  teplota tání 105 - 115°C, teplota vzplanutí 306 - 341 °C, teplota vznícení 349 - 417°C, výhřevnost 43,2 MJ/kg, teplota plamene 2 120°C. Při požáru taje a odkapává.

Vhodné hasivo : tříštěná voda, všechny druhy pěny.

Umělé kůže - látky na bázi nitrocelulózy; index hořlavosti > 2,1; výhřevnost 21,8 MJ/kg,  bod hoření 165°C, teplota vznícení 165°C, silný vývin kouře; sklon k tepelnému i chemickému samovznícení (ve vrstvách).

Vhodné hasivo - voda , všechny druhy pěny.

Lepenkové kartony (obaly) - Hmotnost na 1 m2 : 0,7 kg; bod hoření 258 °C; teplota vznícení 427°C; teplota žhnutí 258°C; sklon k tepelnému samovznícení. chránit před zdroji tepla s teplotou vyšší než 100 oC.

Hasivo : voda, všechny druhy pěny.

PVC – podlahovina  - látka na bázi polyvinylchloridových pryskyřic. Požárně technické charakteristika je ovlivněna přídavnými látkami. Index hořlavosti je větší 2,1, bod hoření 330 o C. Některé PVC – podlahoviny mají sklon k samovznícení. Při hoření vznikají toxické zplodiny, ale vývin kouře je poměrně malý.

Vhodné hasivo:  voda, těžká, střední a lehká pěna, prášky A-B-C-D-E nebo B-C-E

Plasty – vysoký elektrický odpor, nízký index šíření plamene, při hoření se uvolňují toxické zplodiny škodlivé lidskému organizmu a silný kouř.

3)	Nejvýše přípustné množství látek v místě provozované činnosti :

Nejvýše přípustné množství se nedá přesně určit vzhledem k tomu,  že jedná o vybavení učeben a pracoven pedagogů.

4) 	Podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru:

Za předpokladu dodržení všech požárně bezpečnostních opatření a předpisů se vznik požáru         nepředpokládá.

- Všechny el. zařízení, zapojení a uzemnění musí odpovídat platným ČSN. Kryty el. osvětlení se nesmí snímat. Revize a opravy el. zařízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny provádět v souladu a ve lhůtách stanovených příslušnými ČSN,

- Revize plynového zařízení provádět v souladu s platnými normami a návodem od výrobce.

- Údržba a opravy elektro instalace smějí provádět pouze pověřené osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.

- Používání schválených elektrospotřebičů musí být v souladu s návodem od výrobce.

- Zajišťovat pravidelné kontroly požárně bezpečnostního zařízení.

- Věcné prostředky a bezpečnostní zařízení (hasicí přístroje, požární hydranty) musí být v provozuschopném stavu s platnou revizí a volně přístupné

- Po vybalení surovin, obalový materiál průběžně odstraňovat.

- Práce s otevřeným ohněm lze provádět za předpokladu splnění všech požárně bezpečnostních opatření.

# 5) 	Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární  bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti:

Zaměstnanci UHK a studenti  jsou zejména povinni:

Při provozu:

- počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu, zejména dodržovat příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem z oboru požární ochrany, bezpečnosti a tohoto požárního řádu.

- každé použití nebo poškození prostředků požární ochrany, bezpečnostních zařízení musí být ihned ohlášeno vedoucímu zaměstnanci.

- udržovat pořádek v místnostech,

- před odchodem z pracoviště odpojit spotřebiče od el. proudu, tj. vytáhnout vidlice el. vedení se zásuvky. Výjimku tvoří chladničky, počítače s trvalým příjmem dat a ochranné systémy budovy.

Při požáru:

- v případě, že i přes veškerá opatření k požáru dojde, musí být neprodleně učiněna opatření, která zabrání jeho šíření, a to:

- a) postupovat podle požární poplachové směrnice vč. neprodleného ohlášení požáru;

- b) provést evakuaci osob a materiálu z místa ohroženého požárem.

- c) zajistit vypnutí el. proudu

- d)  spolupracovat s velitelem požárního zásahu a řídit se jeho pokyny

# 6) 	Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných  únikových cest:

Podmínkou bezpečného pobytu a pohybu osob je dodržování všech bezpečnostních opatření a provozních předpisů

Únikové cesty  musí být označeny značkami ve fotoluminiscenčním provedení, příjezdové cesty a nástupní plochy musí být vždy volné.  Na únikových cestách, na přístupech k přenosným hasicím přístrojům, k vnějším, vnitřním a nástěnným požárním vodovodům (hydrantům), rozváděčům, hlavním uzávěrům apod. nesmí být (ani na přechodnou dobu) skladován žádný materiál ani nesmí být jinak zastavěny.

7) 	Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance:

Za požární ochranu zodpovídá:  Ing. Pavel Steklý – vedoucí TPÚ

Lukáš Tomeš – správce budovy

8)       Závěrečná ustanovení:

Tento požární řád ve svém obsahu rozvádí, vysvětluje a konkretizuje ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem z oboru požární ochrany a bezpečnosti a návodů výrobců.

Požární řád musí být přístupný všem zainteresovaným zaměstnancům a musí být zveřejněn na vhodném a viditelném místě. Všichni zaměstnanci, kterých se týká, jsou povinni se prokazatelné seznámit s obsahem tohoto požárního řádu.

Tento požární řád vstupuje v platnost dnem 1. února 2010

a nahrazuje požární řád z 10. 1. 2007

Přílohy:

Příloha č. 1 – pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

Příloha č. 2 – přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

Příloha č. 3 – přehled o umístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

Místo a rozsah účinnosti: 			UNIVERZITA Hradec Králové

Budova J – FIM,  Hradecká 1249/6

Dokumentaci zpracovala:			Marcela Stříbrná-Z-OZO-175/2008

Platnost od: 				1. února 2010

Datum zpracování: 			leden 2010

Schválil na základě zmocnění: 		Ing. Stanislav Klik, Ph.d. - kvestor

Příloha č. 1 – pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

členové POŽÁRNÍ preventivní HLÍDKy

| Hlídka č. 1 | Knihovna |
| --- | --- |
| Lukáš Tomeš | Velitel hlídky |
| Jitka Honsová | člen |
| Monika Truhlářová | člen |

| POKYNY pro činnost preventivní požární hlídky |
| --- |
| Název pracoviště-objektu: UNIVERZITA Hradec Králové Budova A – Objekt společné výuky Hradecká 1249/6 |  |
| Zařazení v hlídce |  | Povinnosti preventivní požární hlídky |
|  |  | V požární prevenci | V případě vzniku požáru |
| Velitel hlídky |  | Spolupracuje s kvestorem v otázkách PO, zejm. dbá o to, aby byl dodržován požární řád. Odpovídá za činnost preventivní požární hlídky a kontroluje připravenost hasebních prostředků | Vyhlašuje požární poplach. Do příjezdu jednotky HZS řídí hasební zásah a organizuje evakuaci lidí a materiálu. Zajistí vypnutí hl. vypínače EZ a hlavních uzávěrů médií |
| člen |  | Spolu s velitelem preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování požárně bezpečnostních předpisů. | Přivolá jednotku HZS na č. 150 Provádí hasební zásah s přenosnými hasícími přístroji. Zajistí vypnutí EZ v jednotlivých podlažích |
| člen |  | Po ukončení práce překontroluje, zda jsou vypnuty všechny elektrotepelné spotřebiče a jiná elektrická zařízení. Dohlíží na připravenost hasebních prostředků. | Podílí se na provádění opatření k záchraně osob. Provádí hasební zásah s přenosnými hasicími přístroji. |
| Povinnosti zaměstnanců: |
| Poskytují první pomoc zraněným Zajistí dohled nad evakuovaným materiálem Před opuštěním učeben se musí každý vyučující přesvědčit, že v učebně nezůstal nikdo ze studentů | Každý je povinen počínat si na pracovišti (v objektu, při činnostech) tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru. | Vykonávají do příchodu požární jednotky záchranné a hasební práce podle pokynů velitele preventivní požární hlídky, pomáhají při evakuaci lidí, materiálu apod. |

Úkoly  preventivní  požární  hlídky

Velitel hlídky zejména dbá o to, aby byl dodržován požární řád. Odpovídá za činnost členů požární preventivní hlídky a kontroluje připravenost hasicích prostředků. Při požáru do příjezdu požární jednotky řídí hasební zásah a organizuje evakuaci osob a materiálu. Velitelem je vždy služebně nejvýše postavený zaměstnanec.

Členové hlídky spolu s velitelem preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování požárně bezpečnostních předpisů při provozu. Po ukončení pracovní doby překontrolují, zda jsou vypnuty určené elektrické spotřebiče a jiná elektrická zařízení. Dohlíží na připravenost hasebních prostředků a na to, aby nebyly zarovnávány únikové cesty a východy.

- Při vyhlášení požárního poplachu plní členové preventivní požární hlídky své úkoly podle instrukcí velitele hlídky. V případě požáru jsou nápomocni při evakuaci a řídí se pokyny zaměstnance řídícího evakuaci, příp. pokyny velitele zásahu.

- Hašení požáru se provede přenosnými hasicími přístroji. Není-li možné uhasit požár pro jeho velkou intenzitu nebo rozsah apod., brání členové preventivní požární hlídky alespoň dostupnými prostředky rozšíření požáru.

- Evakuace materiálu je prováděna dle pokynů velitele preventivní požární hlídky, příp. zaměstnance řídícího evakuaci, je-li tento určen a to v pořadí následujících priorit:

- materiál zvyšující intenzitu požáru (hořlavé kapaliny, hořlavé pevné látky apod.),

- materiály a výrobky vysoké hodnoty,

- další materiál dle rozhodnutí velitele preventivní požární hlídky, příp. zaměstnance řídícího evakuaci.

- Na další likvidaci požáru se členové preventivní požární hlídky účastní dle pokynů a požadavků velitele zasahujících jednotek PO, poskytnou jednotkám PO veškeré informace o požáru (množství a druh hořlavých látek, zdroje vody, informace o evakuaci, únikových a zásahových cestách apod.).

- Dle požadavku velitele zásahu se jeden člen preventivní požární hlídky podílí na zajištění vypnutí přívodu elektrického proudu.

Příloha č. 2 – přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

PŘEHLED

VÝSTRAŽNÝCH   A  BEZPEČNOSTNÍCH  TABULEK

| Umístění značky | Název značky |
| --- | --- |
| 1. NP Místnost č. | Hlavní uzávěr vody 2 x (schodiště SV) Hlavní uzávěr teplé vody 2 x – VN |
| 1. patro = 2. NP Rozvaděč | – Elektrické zařízení; Pozor el. zařízení; Pozor hlavní vypínač; |
| 2. patro = 3. NP Rozvaděč | – Elektrické zařízení; Pozor el. zařízení; Pozor hlavní vypínač; |
| 3. patro = 4. NP Rozvaděč | – Elektrické zařízení; Pozor el. zařízení; |
| V celé budově – Rozvadeče Výtahy | Značení únikových cest ve fotoluminiscenčním provedení Značení technických místností (strojovna výtahu, VZT) Pozor el. zařízení; Pozor hlavní vypínač; Hlavní vypínač Výtah neslouží k evakuaci osob |
| Hlavní vchody a vstupy na schodiště | Únikový východ Zákaz kouření |

Příloha č. 3 – přehled o umístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení

| PŘEHLED o umístění věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení |
| --- |
| Místo instalace | Počet | Druh |
| PHP |  |  |
| 1. NP - místnost č. 149 - server 167 - náhradní el.zdroj - místnost č., 150 - šatna (místnost č. 130) | 2 1 2 2 2 | Práškový 6 kg Sněhový 5 kg Sněhový 5 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg |
| 2. NP - místnost č. 232 - místnost č. 252 (u výtahu) - aula J1 - místnost č. 276 - místnost č. 268 | 2 2 1 1 1 | Práškový 6 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg |
| 3. NP - místnost č. 342 - místnost č. 395 - místnost č. 390 | 2 2 1 | Práškový 6 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg |
| 4. NP - místnost č. 501 - místnost č. 433 - místnost č. 414 (u výtahu) - místnost č. 502 (nápoj.automat) | 1 2 2 1 | Práškový 6 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg Práškový 6 kg |
| Celkem PHP | 27 |  |
| HYDRANTY | počet | typ |
| 1. NP – na každém schodišti (4 schodiště v budově) | 4 | D25/30 |
| 2. NP – na každém schodišti (4 schodiště v budově) | 4 | D25/30 |
| 3. NP – na každém schodišti (4 schodiště v budově) | 4 | D25/30 |
| 4. NP – na každém schodišti (4 schodiště v budově) | 4 | D25/30 |
|  |  | Zdroj vody: Městský vodovod |
| EPS |  |  |
| Napojena na hl.ústřednu v budově A |  |  |
| NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |  |  |
| Všechny komunikační prostory, aula |  |  |
| POŽÁRNÍ KLAPKY |  |  |
| Na zařízení vzduchotechniky na přechodu mezi jednotlivými PÚ |  |  |
| POŽÁRNÍ UCPÁVKY |  |  |
| Na přechodu mezi jednotlivými PÚ |  |  |